## Slide 1: PCB 瑕疵檢測
組員：蔡詳羿 (7113056077)
陳信宇 (7113056068)

## Slide 2: 目次
2
動機
3
目的
4
方法
1
簡介
5
實驗結果
6
成果展示
7
結論
8
未來展望

## Slide 3: 簡介
本專題使用 YOLO v11 s 深度學習模型，進行印刷電路板（PCB）瑕疵檢測，mAP50 可達 0.995，並且推論速度極快。
相較於傳統的自動光學檢查 (AOI) 檢測方法，深度學習方法是由電腦自動學習瑕疵特徵，不依靠由人定義的模板規則，因此能夠檢測出任意位置的瑕疵，泛用性高。現代 PCB 製造趨勢朝向多樣小量，並且逐漸複雜化，深度學習方法更能因應現代生產環境中快速變化的需求。
本專題製作了一款簡易的 PCB 瑕疵檢測程式，讓使用者能夠透過網頁瀏覽器上傳 PCB 圖片，即時獲得瑕疵檢測的結果。

## Slide 4: 動機 (1/4)
什麼是印刷電路板（PCB）？
電子設備的基礎組件
負責組織各種電子元件
在生活中隨處可見：
  電子產品：電腦、手機
  家用電器：冰箱、電鍋
  交通工具：飛機、汽車
筆記型電腦內部及主機板
laptop media

## Slide 5: 動機 (2/4)
PCB 的製造過程中，難免會出現瑕疵
瑕疵的種類：
  短路、開路、焊點異常等
瑕疵的影響：
  設備功能失效：設備無法正常運作
  營運成本上升：維修、RMA
  造成安全問題：導致使用者受傷、引發火災
AMD

## Slide 6: 動機 (3/4)
如何降低瑕疵造成的負面影響？
在製造過程中進行瑕疵檢測
傳統方法：自動光學檢查 (AOI)
  原理：將 PCB 照片與模板進行比對
  優點：自動化且快速，適合大批量檢測
  缺點：依賴於模板規則，靈活性不足
Advantech

## Slide 7: 動機 (4/4)
現代 PCB 的製造趨勢：
少樣大量 ⭢ 多樣小量
設計簡單 ⭢ 設計複雜
AOI 傳統方法面臨的問題：
基於模板規則，難以應對多樣化的 PCB 型式
由人定義規則，難以涵蓋所有瑕疵情況
目前需要一種新式的檢測方法，應對現代 PCB 的製造趨勢

## Slide 8: 目的
使用基於深度學習的物件辨識方法，
進行 PCB 瑕疵檢測，來實現：
不依賴模板規則
由電腦自動尋找特徵
可檢測出任意位置的瑕疵
提升檢測工具的泛用性

## Slide 9: 方法 (1/7)
資料集介紹：
名稱：PCB Defect
來源與作者：
  PKU-HRI
  Norbert Elter
瑕疵種類：共6種，見右表
瑕疵類別 | 圖片數量 | 瑕疵點數量 | 範例圖片
Missing Hole | 1832 | 3612 | 
Mouse Bite | 1852 | 3684 | 
Open Circuit | 1740 | 3548 | 
Short | 1732 | 3508 | 
Spur | 1752 | 3636 | 
Spurious Copper | 1760 | 3676 | 
總計 | 10668 | 21664 | 

## Slide 10: 方法 (2/7)
PCB 完整圖：各種瑕疵在 PCB 上

## Slide 11: 方法 (3/7)
PCB 完整圖：各種瑕疵在 PCB 上

## Slide 12: 方法 (4/7)
資料增強
目的：
  擴充資料的多樣性
  提升模型的泛化能力
本專題採用的方法：
  翻轉、旋轉、縮放
  色調、亮度、飽和度
  裁剪、遮擋、線性變換

## Slide 13: 方法 (5/7)
PCB 瑕疵檢測模型：
模型：YOLO v11 s
優點 (本專題使用此模型的原因)：
  即時性： 採用 Single stage 方法，使模型足夠輕量、推論快
  平移不變性：使用 CNN 取特徵，能偵測出任意位置的物件
  易於訓練：提供預訓練權重，能夠快速學習下游任務

## Slide 14: 方法 (6/7)
模型的訓練及預測流程：
預測流程
訓練流程
YOLO
訓練資料
檢測結果
資料增強
訓練
Loss
計算誤差
更新權重
YOLO
最佳模型
測試資料
預測

## Slide 15: 方法 (7/7)
實驗環境
OS ：Linux Mint 22
CPU ：Intel Core i7-10700
GPU ：NVIDIA TITAN RTX
RAM：DDR4 125 GB
訓練參數設定
Batch size：64
Epoch：300
Patience：10
Warm up：3
Loss： cls_loss、box_loss (ciou)、dfl_loss
Optimizer：AdamW
Learning rate：0.0001
Momentum：0.9

## Slide 16: 實驗結果 (1/16)
分析訓練結果
完整訓練 300 Epochs，耗時 5 小時
cls_loss 穩定收斂
box_loss 扔持續下降
  推測是因為瑕疵點屬於小型物件， 造成收斂較慢。

## Slide 17: 實驗結果 (2/16)
評估驗證集
驗證集：包含 1066 張圖片、1595 個瑕疵點
推論時間：2.3 ms per image

## Slide 18: 實驗結果 (3/16)
驗證集的 Precision-Recall Curve
mAP50：0.995

## Slide 19: 實驗結果 (4/16)
驗證集的 F1-Confidence Curve
最佳 Confidence 閾值：0.62
F1 Score：0.99

## Slide 20: 實驗結果 (5/16)
評估測試集
測試集：包含 1068 張圖片、1662 個瑕疵點
推論時間：3.9 ms per image

## Slide 21: 實驗結果 (6/16)
測試集的 Precision-Recall Curve
mAP50：0.995

## Slide 22: 實驗結果 (7/16)
測試集的 Confusion Matrix
能正確辨識瑕疵點及類別
在背景上 (正常電路)，發生 極少數的誤判
背景誤判

## Slide 23: 實驗結果 (8/16)
比較真實標籤及預測結果 (missing_hole)

## Slide 24: 實驗結果 (9/16)
比較真實標籤及預測結果 (mouse_bite)

## Slide 25: 實驗結果 (10/16)
比較真實標籤及預測結果 (open_circuit)

## Slide 26: 實驗結果 (11/16)
比較真實標籤及預測結果 (short)

## Slide 27: 實驗結果 (12/16)
比較真實標籤及預測結果 (spur)

## Slide 28: 實驗結果 (13/16)
比較真實標籤及預測結果 (spurious_copper)

## Slide 29: 實驗結果 (14/16)
比較真實標籤及預測結果 (Batch 0)
真實標籤
預測結果

## Slide 30: 實驗結果 (15/16)
比較真實標籤及預測結果 (Batch 1)
真實標籤
預測結果

## Slide 31: 實驗結果 (16/16)
比較真實標籤及預測結果 (Batch 2)
真實標籤
預測結果

## Slide 32: 成果展示 (1/3)
本專題開發了一款簡易的 PCB 瑕疵檢測程式：
功能：透過網頁瀏覽器上傳 PCB 圖片， 即時獲得瑕疵檢測結果
輸入： PCB 圖片
輸出：
  瑕疵點種類與數量統計
  PCB 的瑕疵點標記圖片

## Slide 33: 成果展示 (2/3)
介面與操作流程介紹：
1. 上傳 PCB 圖片
2. 瑕疵點種類
與數量統計
3. PCB 的瑕疵點
標記圖片

## Slide 34: 成果展示 (3/3)
成果展示影片：

## Slide 35: 結論
本專題成功將 YOLO v11 s 模型應用於 PCB 瑕疵檢測，並展現了卓越的準確性與極快的推論速度，mAP50 達到 0.995。
本專題使用深度學習方法進行 PCB 瑕疵檢測，具備高度的靈活性和泛用性，突破了傳統方法依賴於模板規則的限制，更能適應現代 PCB 多樣且複雜的趨勢。
本專題製作了一款簡易的 PCB 瑕疵檢測程式，讓使用者能夠透過網頁瀏覽器上傳 PCB 圖片，即時獲得瑕疵檢測的結果，結果包括瑕疵點種類與數量統計，以及 PCB 的瑕疵點標記圖片。

## Slide 36: 未來展望
新增更多元的 PCB 瑕疵種類
  本專題的檢測模型能識別 6 種瑕疵，現實中有更多瑕疵種類
提升瑕疵點（小物件）定位的準確度
  針對 box_loss 收斂緩慢的問題，未來可嘗試收集高解析度的 PCB 瑕疵圖片或提高瑕疵標記的精度來解決
更準確地分辨背景（正常電路）與瑕疵點
  目前有極少數的背景（正常電路）被誤判為瑕疵點，未來可嘗試更精細地調整模型超參數或修改模型架構來解決

## Slide 37: 報告結束 謝謝

## Slide 38: PCB 瑕疵檢測 成果展示
組員：蔡詳羿 (7113056077)
陳信宇 (7113056068)

## Slide 39: 成果展示
本專題開發了一款簡易的 PCB 瑕疵檢測程式：
功能：透過網頁瀏覽器上傳 PCB 圖片，即時獲得瑕疵檢測結果
1. 上傳 PCB 圖片
2. 瑕疵點種類
與數量統計
3. PCB 的瑕疵點
標記圖片

## Slide 42: 展示結束 謝謝